| Зав. номер № ..............……… Дата выпуска: …………….. | Ручная цепная таль R-TECH (от 500 кг до 10.000 кг) Паспорт |
| --- | --- |
| 10. Сведения о ремонте тали. Дата Сведения о ремонте тали или замене ее узлов и деталей Подпись лица, ответственного за содержание тали | Назначение тали. 1.1. Таль ручная цепная предназначена для подъема, удержания в поднятом положении и опускания груза при различных работах. При комплектовании тали кошкой данная таль может применяться также и для перемещения груза по монорельсовому пути двутаврового профиля. 1.2. Таль может эксплуатироваться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе. Разрешается эксплуатация тали при температуре окружающей среды от -20 до +40(С. Запрещается применение тали для подъема людей, взрывоопасных или ядовитых веществ, жидкого или раскаленного металла и шлака; эксплуатация в химически активных средах. Состав изделия и комплект поставки. 2.1. Таль состоит из собственно тали, тяговой и грузовой круглозвенных цепей, верхней и нижней подвесок. 2.2. Комплект поставки: Таль 1 Подвеска нижняя 1 Тяговая цепь 1 Грузовая цепь 1 Паспорт 1 Упаковка 1 |
| - 10 - | - 1 - |
| 3. Технические характеристики. Грузоподъемность, т 0,5 1 1,5 2 Высота подъема, м 3 3 2,5 3 Тяговое усилие, Н, не более 221 304 343 410 Диаметр грузовой цепи, мм 6 6 8 8 Размеры, мм A B C J H 270 131 127 18 30 317 140 158 23 34 399 161 174 28 38 414 161 187 28 41 Масса тали, кг, не более 8,5 11 18 18 Масса одного метра цепи кг 1.7 1.7 2.3 2.3 Размеры упаковки, см 25,5* 18,5* 13,7 25,5* 20,5* 14,7 33* 25,5* 16,2 33* 25,5* 16,2 | 9.Утилизация 9.1. Крюк подлежит утилизации в случае, когда его внешний диаметр увеличивается до 10% от своего первоначального размера (а2+D10%), а его толщина уменьшается на 5% (h – D5%). 9.2. Утилизация цепи необходима в случае, когда её длина увеличивается до 2-3% от своего первоначального значения. |
| - 2 - | - 9 - |
| 7. Гарантийные обязательства. Изготовитель гарантирует соответствие тали всем требованиям (ГОСТ 28408-89) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Срок гарантии 1 год со дня продажи тали. Ваши пожелания и претензии направлять по адресу завода-изготовителя: Juli Sling Co., LTD. Xushui Industrial Centre, Baoding City, Hebei, 072550, China 8. Правила хранения и транспортировки. 8.1. Таль до расконсервации должна храниться в закрытом помещении или под навесом. 8.2. Консервация тали изготовителем обеспечивает ее защиту от коррозии 1 год. 8.3. Расконсервированная таль во время, когда она не используется, должна храниться в закрытом помещении или под навесом на деревянном поддоне или стеллаже. 8.4. Для транспортировки таль должна быть законсервирована и упакована в жесткую тару. | Грузоподъемность, т 3 5 10 Высота подъема, м 3 3 3 Тяговое усилие, Н, не более 343 414 414 Диаметр грузовой цепи, мм | 8 10 10 Размеры, мм A B C J H 141 183 486 58 48 163 215 486 58 48 163 404,5 750 85 64 Масса тали, кг, не более 27 42 83 Масса одного метра цепи кг. 3.7 5.6 9.7 Размеры упаковки, см 36* 27* 16,2 43* 34* 19,2 50* 41* 21 4. Инструкции по эксплуатации. Перед работой тщательно проверьте крюки, грузовую цепь, тормозное устройство и смазку тали. Для безопасности работы придерживайтесь следующих шести правил: 4.1. Не поднимайте груз, превышающий по величине номинальную грузоподъемность цепной тали; 4.2. Не используйте цепь тали для обвязывания груза; 4.3. Не работайте талью с перекрученной цепью; |
| - 8 - | - 3 - |
| 4.4. Строго запрещаются работа или передвижения под поднятым грузом; 4.5. В случае, если тяговая цепь не перемещается, не применяйте чрезмерного усилия. Остановите работу и осмотрите таль; 4.6. Используйте таль только для вертикального подъема груза. Не допускайте волочения поднимаемого груза по земле. 5. Техническое обслуживание. 5.1. После работы очистите таль от грязи. Храните ее в сухом месте для предотвращения коррозии. 5.2. Чистите таль ежегодно, отмачивая ее детали в керосине и применяя густую смазку. Желательно, чтобы эту работу делал мастер. 5.3. Отметки «О» на двух шестернях должны быть совмещены. 5.5. После протирки и ремонта таль следует испытать как без груза, так и с максимальным грузом. Если она работает нормально, используйте ее для работы. 5.6. Для удобства технического обслуживания и разборки одно из звеньев тяговой цепи открыто. Подъем груза: убедитесь, что в зоне работ нет людей и препятствий. Начинайте подъем медленно, перемещая тяговую цепь в направлении «U». | 43 Штифт верхней грузовой подвески 46 Планка 44 Каркас верхней грузовой подвески 47 Пластина 45 Винт 48 Штифт нижней крюковой подвески 49 Корончатая гайка |
| - 4 - | - 7 - |
| 9 Гнездо подшипника 26 Кольцо 10 Левая пластина 27 Храповое колесо 11 Палец дистанционный 28 Фрикционный диск 12 Тормозная втулка 29 Кожух тормоза 13 Штифт крюка 30 Звездочка тяговой цепи 14 Тяговая цепь 31 Шплинт 15 Шестерня 32 Кожух звездочки тяговой цепи 16 Вал шестерня 33 Крюк 17 Шестерня 34 Пружина 18 Стальная шайба 35 Заклепка 19 Правая пластина 36 Каркас верхней крюковой подвески 20 Ролик 37 Звездочка 21 Ролик 38 Штифт звездочки 22 Звездочка грузовой цепи 39 Каркас нижней крюковой подвески 23 Верхняя грузовая подвеска 40 Штивт 24 Пружина 41 Направляющая каркаса крюка 25 Защелка храповика 42 Винт | Опускание груза: убедившись, что в зоне работ нет людей и препятствий, перемещайте тяговую цепь в направлении, обратном подъему. При этом может возникнуть необходимость приложения большего первоначального усилия для высвобождения трущихся деталей тормоза. 6. Комплектующие. 1 Крышка корпуса 5 Грузовая цепь 2 Палец 6 Планка 3 Якорь 7 Нижняя крюковая подвеска 4 Штифт цепи 8 Предохранительная защелка крюка |
| - 6 - | - 5 - |