Технический паспорт

Тележка ручная для перевозки бочек

(серия КБ)

Модель: КБ-1

# Описание моделей

Трехколесная тележка предназначена для транспортировки двухсотлитровых бочек. Особенность модели – простота и надежность. «Лапки – захваты» подводятся под бочку, а подвижный кронштейн, надежно фиксирует бочку на тележке. Серия комплектуется пневматическими колесами Ф-250 мм. Наличие третьего поворотно-опорного колеса Ф-160 мм., обеспечивает легкость и плавность хода. Удобная резиновая ручка с отбойником и рифлением. Покраска изделия – порошковая, высокотемпературная. Цвет – темно синий.

# Технические характеристики

|  | Ед. | КБ-1 |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъемность | кг | 300 |
| Число колес | шт | 3 |
| Число поворотных колес | шт | 1 |

# Эксплуатация

Тележку следует эксплуатировать при температуре окружающей среды от    -40°С до +50°C.

Не превышайте грузоподъемность тележки.

Периодически, не реже одного раза в неделю, необходимо проверять давление в шинах, которое должно находиться в диапазоне 1,8-2,0 атм.

Периодически, не реже одного раза в год, необходимо производить смазку подшипников колес консистентными смазками, такими как:

- ССКА 3/7-2 ГОСТ 4366-76,

- ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267-74,

или аналогичными смазками других производителей.

Перед началом работы необходимо произвести внешний осмотр тележки, проверить надёжность крепления рукояток и колёс.

Перемещение тележки с бочкой осуществляет один человек.

Во время эксплуатации тележка должна поддерживаться в чистоте, также следует избегать наматывания нитей на оси колес.

Запрещается перевозить людей на тележке.

# Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации тележки составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения требований технического обслуживания и отсутствии механических повреждений.

Свидетельство о продаже

Тележка для перевозки бочек КБ-1

Дата продажи:

«____» __________________ 200__ года

М.П.	                   ____________ ( _____________ )

подпись	   фамилия

# Адрес продавца