##### Ручная грузовая вагонетка MULTE

(от 500 кг до 10.000 кг)

Паспорт и инструкция по эксплуатации

1. Назначение вагонетки.

1.1. Вагонетка   грузовая     предназначена    для   перемещения    груза   или   тали  по балке двутаврового профиля   ( ГОСТ 19425-74, ГОСТ 8239-89) и используется при различных работах.

1.2. Вагонетка  может  эксплуатироваться  как  в  закрытом  помещении,   так  и  на  открытом воздухе.  Разрешается  эксплуатация  кошки при температуре окружающей среды от -20 до +40С.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение  кошки  для  перемещения  людей,   взрывоопасных  или ядовитых веществ, жидкого или раскаленного металла и шлака; эксплуатация в химически активных средах.

2. Состав изделия и комплект поставки.

2.1. Вагонетка состоит из двух силовых щек, четырех ходовых катков (двух приводных и двух холостых  –  для  приводной  кошки),  уравнительной оси,  набора  регулировочных  шайб, гаек; приводной звездочки и тяговой цепи (для приводной вагонетки).

2.2. Комплект поставки:

| Силовая щека | 2 |
| --- | --- |
| Ходовой каток | 4 (или 2+2 для приводной. кошки) |
| Звездочка (для приводной кошки) | 1 |
| Цепь (для приводной кошки) | 1 |
| Уравнительная ось | 1 |
| Регулировочные шайбы |  |
| Паспорт | 1 |
| упаковка | 1 |

1

Холостая вагонетка                                            Приводная вагонетка

Характеристики приводной вагонетки

| Грузо подъём ность, т | Ширина балки, мм | Вес нетто, кг | А, мм | В, мм | С, мм | Н, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 75 – 125 | 6,5 | 250 | 174 | 220 | 150 |
| 1,0 | 75 – 125 | 10 | 255 | 210 | 240 | 170 |
| 2,0 | 100 – 150 | 15 | 287 | 226 | 310 | 180 |
| 3,0 | 100 – 150 | 25 | 300 | 275 | 370 | 210 |
| 5,0 | 125 – 175 | 38 | 345 | 300 | 390 | 220 |
| 10,0 | 125-175 | 55 | 410 | 340 | 440 | 290 |

Характеристики холостой вагонетки.

| Грузо подъём ность, т | Ширина балки, мм | Вес нетто, кг | А, мм | В, мм | С, мм | Н, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 75 – 125 | 5,3 | 183 | 174 | 220 | 150 |
| 1,0 | 75 – 125 | 7,5 | 195 | 210 | 240 | 170 |
| 2,0 | 100 – 150 | 11,2 | 227 | 226 | 310 | 180 |
| 3,0 | 100 – 150 | 17 | 236 | 275 | 370 | 210 |
| 5,0 | 100 – 150 | 30 | 270 | 300 | 390 | 220 |
| 10,0 | 125-175 | 57 | 410 | 340 | 440 | 290 |

2

4. Сборка.

4.1. Измерьте ширину балки.

4.2. Соберите необходимое равное количество регулировочных шайб внутри силовых щек кошки   так,   чтобы   размер   между   фланцами   катков   кошки   составлял   6мм,    на  ¼  (максимально)  больше  ширины  балки.   Соберите  оставшиеся  шайбы  снаружи силовой щеки   вагонетки.     ДОЛЖНО    БЫТЬ    ПО   МЕНЬШЕЙ    МЕРЕ     ПО   ОДНОЙ    ШАЙБЕ   ВНУТРИ И СНАРУЖИ КАЖДОЙ СИЛОВОЙ ЩЕКИ ВАГОНЕТКИ.

4.3. При незатянутых гайках  разведите щеки так,   чтобы  катки могли пройти и встать  на свои ходовые полки.  Прижмите прочно шайбы гайками,  затем  подвесьте  к кошке какой-либо  легкий  груз,   и  убедитесь,   что   все   ее   четыре  катка  контактируют   со   своими ходовыми полками.  Прочно затяните шайбы гайками снова,  затем зафиксируйте гайки от самоотворачивания. ГАЙКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАТЯНУТЫ.

4.4. Подвесьте к вагонетке  максимально допустимый по грузоподъемности груз  и  прокатите ее медленно по всей длине балки для обеспечения нормальной работы.

5. Комплектующие

| 1 | Две силовые щеки холостой вагонетки | 14 | Правая силовая щека приводной вагонетки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Холостой каток | 15 | Медная втулка |
| 3 | Подшипник | 16 | Ловитель тяговой цепи |
| 4 | Кольцо оси | 17 | Приводная звездочка |
| 5 | Кольцо подшипника | 18 | Шайба |
| 6 | Кольцо | 19 | Корончатая гайка |
| 7 | Регулировочная шайба | 20 | Шплинт |
| 8 | Шестигранная гайка | 21 | Тяговая цепь |
| 9 | Кольцо для груза или тали |  |  |
| 10 | Уравнительная ось |  |  |
| 11 | Левая силовая щека приводной кошки |  |  |
| 12 | Приводной каток |  |  |
| 13 | Приводная вал-шестерня |  |  |

3

Холостая вагонетка

Приводная вагонетка

4

6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель: «Multe Srl», Via VillaSuperiore, 82-42045 Luzzara (RE), Италия.   Изготовитель   гарантирует   соответствие  вагонетки  всем  требованиям ( ГОСТ 28408-89) при   соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Срок гарантии 1 год со дня   продажи   вагонетки.    Ваши пожелания и претензии направлять по адресу:  115201, г.Москва, ул. Котляковская, д6.

ООО «Экотермо», тел:/факс (495)789-66-67

7. Правила хранения и транспортировки.

7.1. Вагонетка до расконсервации должна храниться в закрытом помещении или под навесом.

7.2. Консервация вагонетки изготовителем обеспечивает ее защиту от коррозии 1 год.

7.3. Расконсервированная  вагонетка во время,  когда она не используется,  должна храниться в закрытом помещении или под навесом на деревянном поддоне или стеллаже.

7.4. Для    транспортировки    вагонетка    должна    быть   законсервирована   и   упакована    в жесткую тару.

11. Сведения о продаже

# Заводской номер  № ..............………

Дата выпуска:  ………………………..

Продавец……………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

МП

Дата продажи: «_______»__________________200_г.

5

9. Сведения о ремонте вагонетки.

| Дата | Сведения о ремонте вагонетки или замене ее узлов и деталей | Подпись ответственного лица. |
| --- | --- | --- |

6